WYJAŚNIENIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipniku."

znak  ZP.271.8.2014

W odpowiedzi na zapytanie  Zamawiający – Gmina Lipnik  27-540 Lipnik 20 , w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) wyjaśnia, iż

I

- Proszę o podanie jakie parametry ma spełniać blachodachówka (gr. , mat czy połysk)

ODP. Mat

- Czy w zakres oferty obejmuje wykonanie wyłazu dachowego na rzucie dacii brak wyłazu ale w przedmiarach jest pozycja.

ODP. Zakres oferty obejmuje wykonanie wyłazu dachowego

- Jaki rodzaj tynku elewacji?

ODP. Tynk akrylowy według kolorystyki zamieszczonej w projekcie budowlanym.

- Proszę o odłączenie projektu prac geologicznych .

W projekcie budowlanym zawarto opinię geotechniczną. Wykonawca musi uwzględnić wykonanie odwiertów próbnych dla montażu pionowych wymienników gruntowych.

- Proszę o podanie klasy drewna, z jakiej należy wykonać element)- konstrukcyjne z drewna klejonego (w załączonym rysunku GL24h-GL32c)

ODP. Konstrukcję należy wykonać z drewna klejonego klasy GL32c

- Zorientowałem się w sprawie impregnacji ogniowej preparatami Fobos i okazuje się, że Fobos zabezpiecza tylko do właściwości NRO. W tyra przypadku odporność ogniowa powinna być zapewniona przez przekrój . Czy projektant uwzględnił to w obliczeniach?

ODP. Konstrukcja została zaprojektowana dla klasy odporności REI60. Ponadto należy przewidzieć dodatkowe impregnowanie środkami FOBOS oraz frezowania krawędzi, gdyż wszystkie te czynniki mają wpływ na ognioodporność konstrukcji dachu.

- Proszę o podanie parametrów rynien ( kolor, materiał, wymiar )

ODP. Rynny PCV, w kolorze pokrycia dach. Rynna dachowa PCVØ150; rura spustowa PCVØ125.

- Proszę o wykaz wykończenia posadzki poszczególnych pomieszczeń ponieważ nie jesteśmy w stanie sprawdzić ilości (płytek, paneli podłogowych).

ODP. Poniżej wykaz pomieszczeń z powierzchnią oraz opisem posadzek.

| 3/1 | Klatka schodowa | 16,15 | Gress |
| --- | --- | --- | --- |
| 3/2 | Komunikacja | 109,47 | Gress |
| 3/3 | Sala lekcyjna | 42,85 | Gress |
| 3/4 | Sala lekcyjna | 47,56 | Gress |
| 3/5 | Poddasze nieużytkowe | 48,66 | Gress |
| 3/6 | Pomieszczenie biurowe | 23,72 | Gress |
| 3/7 | Pomieszczenie biurowe | 9,06 | Gress |
| 3/8 | Pomieszczenie biurowe | 13,08 | Gress |
| 3/9 | WC Chłopców | 12,63 | Terrakota |
| 3/10 | WC Dziewcząt | 12,63 | Terrakota |
| 3/11 | WC osób niepełnosprawnych | 4,91 | Terrakota |
| 3/12 | Komunikacja | 14,43 | Gress |
| 3/13 | Sala zajęć | 48,20 | Gress |
| 3/14 | Komunikacja | 12,75 | Gress |
| 3/15 | Sala lekcyjna | 42,56 | Gress |
| 3/16 | Sala lekcyjna | 39,62 | Gress |
| 3/17 | Szyb windy | 2,54 | Gress |
| 3/18 | Klatka schodowa | 17,70 |  |
| RAZEM – II PIĘTRO: | 518,52 |  |

II

- Proszę o podanie jakiego producenta i jakie parametry ma wbudowana winda?

ODP.  Wbudowana winda firmy GOLD-BUD, w załączeniu parametry techniczne – załącznik nr 1.

- Proszę o podanie ilości okien oddymiających na rzucie poddasza jest 4 szt, a rzucie dachu jest 2 szt. W przedmiarach brak pozycji - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. Zaprojektowano 4szt. okien oddymiających, po 2 szt. na każdą klatkę schodową.

- Proszę o dołączenie projektu wykonawczego instalacji wentylacji.

ODP. Nie było wykonywanych projektów wykonawczych. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu budowlanego.

- Proszę o podanie parametrów centrali wentylacyjnej (m.in. wydajność, spręż, jaka nagrzewnica - wodna(jakie parametry wody) czy elektryczna, jakiej klasy filtry)

ODP. Karta doboru centrali wentylacyjnej w załączeniu – załącznik nr 2

- Proszę o informacje odnośnie wymogu izolacji kanałów wentylacyjnych (jaka izolacja, które kanały należy zaizolować oraz jaka ilość, z przedmiaru wynika że prawie wszystko ma być zaizolowane izolacją gr 50 mm - czy jest tak konieczność? Czy wystarczy izolacja wełną w foli gr 30 mm kanałów nawiewnych i wyciągowych, gr. 80 mm kanału czerpalnego i 50 mm kanały wyrzutowego?)  Proszę o zamieszczenie zestawienia materiałów wentylacji - z rysunku wynika te takie istnieje.

ODP. W dokumentacji i przedmiarze winno być – izolacja grubości 30 mm

- Brak podstawy do czerpni dachowej, cokołu i uszczelnienia dachowego proszę o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. Należy dodać czerpnia dachowa 440x820, podstawa dachowa 440x820, przejście szczelne

- Prosimy o podanie wielkości czerpni dachowej oraz wyrzutni ściennej do centrali.

ODP. Czerpnia i wyrzutnia 440x820 mm

- Czy wyrzutnia i czerpnią ma być malowana na kolor elewacji i dachu czy mogą być ocynkowane?

ODP. Wyrzutnia i czerpnia mają być w kolorze pokrycia dachu.

- Dlaczego w przedmiarze robót Zamawiający wymaga 2 kpi okablowania centrali jeśli jest dostawa jednej?

ODP. powinno być jedno okablowanie.

- Zgodnie z rysunkiem w przedmiarze brak 2 anemostatów na korytarzu - prosimy o dopisanie do przedmiaru.

ODP. należy dodać 1 anemostat  typ TDV-S.A. – Q-Z –V-M-L   fi 300 oraz 1 typ TDV-S.A-Q-A-V-M-L fi 300

- Czy wentylatorki łazienkowe mają być wpięte do kanałów murowych bez zakończenia podstawą i wyrzutnią dachową?

ODP. wentylatorki mają być tylko włączone do kanałów murowanych

- Brak ujęcia c.t do centrali. Proszę o wyjaśnienie w przedmiarze jest dział Instalacja wentylacji 1 piętra poziom +3,30 w projekcie nie mamy rzutu I piętra instalacji wentylacji mechanicznej po za tym kondygnacja I piętra jest na rzędnej +3,50, załączy li Państwo tylko rzut poddasza instalacji wentylacji mechanicznej jeżeli instalacji wentylacji mechanicznej ma obejmować I piętro proszę o dołączenie dokumentacji projektowej i poprawienie

ODP. należy dodać – montaż rurociągów Dn25 – 60 mb w opisie jest błąd – powinno być „Wentylacja drugiego piętra.”

III

- W przedmiarach brak pozycji na warstwę podkładową z chudego betonu – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić warstwę podkładową z chudego betonu

- W przedmiarach brak pozycji na ściany szybu windowego z płyt GKF – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. W kosztorysie ujeto sciany murowane  i takie sa w rzeczywistości a nie K-G.

- W przedmiarach brak pozycji na obudowanie konstrukcji drewnianej płytami GKF – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. Drewno klejone nie wymaga okładziny z płyt GKF.

- W przedmiarach brak pozycji na pokrycie dachu folią paroprzepuszczalną – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODP. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić pokrycie dachu folią paro przepuszczalną.

- W przedmiarach brak pozycji na sufity podwieszane poddasza – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

ODP. W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić wykonanie sufitów podwieszanych poddasza

- W przedmiarach jest podana błędna ilość ocieplenia z wełny – prosimy o podanie poprawnej ilości i poprawienie przedmiaru.

ODP. Do wyceny należy przyjąć ocieplenie wełną mineralną całą powierzchnię dachu nadbudowy oraz rozbudowy.

IV

- Czy dla opisanej inwestycji został opracowany i zatwierdzony projekt prac geologicznych?, jeżeli tak to proszę o dołączenie tych dokumentów do dokumentacji przetargowej.

ODP. W projekcie zawarto opinię geotechniczną. W ramach realizacji zadania należy wykonać próbne odwierty dla pionowych gruntowych wymienników ciepła.

- Czy można dołączyć do dokumentacji projektowej plik opis-instalacja sanitarna (analogicznie jak dla budynku ośrodka zdrowia)?

ODP. w/w plik zostanie dołączony do wyjaśnienia.

V

Pytanie nr 1

W treści SIWZ, w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia jest napisane:

Polegająca na: „Rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku oświatowego wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych z zewnętrznych (wod-kan, co, pomp ciepła, instalacji solarnych, fotowoltaicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku..."

Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów SIWZ dotyczących instalacji solarnych, rekuperacji, instalacji elektrycznych.

ODP. Dokładne sprecyzowanie w/w elementów zawiera projekt budowlany, z którym należy się zapoznać przed złożeniem oferty

Pytanie nr 2

W treści SIWZ, w rozdziale VI. C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W treści SIWZ określili Państwo: Wykonawcy winni udokumentować zrealizowanie przynajmniej jednej roboty budowlanej w ramach jednej umowy polegającej na wykonaniu robot budowlanych o podobnych zakresie o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł

Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów SIWZ dotyczących sformułowania „polegającej na wykonaniu robot budowlanych o podobnych zakresie o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł".

ODP. Zapis w SIWZ wyraźnie precyzuje jakie wymogi musi spełnić potencjalny wykonawca

Pytanie nr 3

W treści SIWZ, w rozdziale VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt. VI A2.) Formularz cenowy zat. Nr 2 wraz z kosztorysami ofertowymi zat. nr 2. Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów SIWZ dotyczących sformułowania kosztorysów, czy Wykonawca ma przedstawić kosztorys w takiej formie jaka znajduje Się w formularzu cenowym .

ODP. Wykonawca ma przedstawić ofertę cenową wraz kosztorysami ofertowymi przedstawiającymi wycenę całej inwestycji.

Pytanie nr 4

W treści SIWZ, w rozdziale VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu pkt. VI C. należy złożyć następujące dokumenty pkt. C.l,

Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów SIWZ dotyczących przedstawienia przez Wykonawcy referencji.

ODP. Wykonawca ma przedstawić wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ.

Pytanie nr 5

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne: Zamawiający oczekuje Ubezpieczenia Budowy.

Prosimy o określenie wartości ubezpieczenia.

ODP.  Zamawiający nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia budowy

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający umieścił kopię zezwolenia na budowę w SIWZ?

ODP. Pozwolenie na budowę zostanie przekazane podczas przekazani placu budowy.

Pytanie nr 7

Zamawiający informuje iż Wykonawca otrzyma dokumentację projektową przy przekazaniu placu budowy.

Czy w przypadku kiedy otrzymana dokumentacja będzie różniła się od materiałów przetargowych Zamawiający podpisze z Wykonawcą aneks wartościowy do Umowy?

ODP. Przekazana dokumentacja podczas przekazania placu budowy nie będzie się różniła od dokumentacji przetargowej

Pytanie nr 8

Instalacja centralnego ogrzewania

Opis techniczny projektu wskazuje jednego producenta pompy ciepła i pieca olejowego Czy Zamawiający dopuszcza wyroby innych producentów, o parametrach równoważnych?

ODP. Przyjęte rozwiązania są optymalne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Można zastosować produkty innego producenta lecz parametry zastosowanych materiałów muszą posiadać  parametry nie gorsze od przedstawionych w projekcie.

Pytanie nr 9

Instalacja centralnego ogrzewania

Projekt wskazuje jednego producenta grzejników na podstawie którego dokonano obliczeń hydraulicznych instalacji centralnego ogrzewania. Czy zamawiający dopuszcza innego producenta ?

ODP. Przyjęte rozwiązania są optymalne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Można zastosować produkty innego producenta lecz parametry zastosowanych materiałów muszą posiadać  parametry nie gorsze od przedstawionych w projekcie.

Pytanie nr 10

Instalacja elektryczna:

wskazanie w dokumentacji przetargowej jednego producenta oświetlenia typu LED ogranicza konkurencję.

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne wyroby typu LED innych producentów spełniających wymogi mocy elektrycznej ,strumieni świetlny, kąt świecenia?

ODP. Przyjęte rozwiązania są optymalne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Można zastosować produkty innego producenta lecz parametry zastosowanych materiałów muszą posiadać  parametry nie gorsze od przedstawionych w projekcie.

Pytanie nr 11

Ocieplenie ścian BSO W punkcie 7.2 Zamawiający wskazuje

Powierzchnię ocieplenie ścian - tynków BSO oblicza się w2 metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w STANIE SUROWYM i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy ocieplonej.

Pytanie:

Czy taki sposób liczenia powierzchni ocieplanych został zastosowany w przedmiarze ilości materiałów ociepleniowych ( styropian ) ?

Obmiaru materiałów ociepleniowych - płyt styropianowych dokonuje się po zewnętrznej powierzchni izolacji. W takiej sytuacji przedmiar powierzchni płyt styropianowych jest zaniżony w stosunku do rzeczywistej ilości.

ODP. Obmiar ocieplenia został obliczony po wymiarach zewnętrznych ścian wykończonych, czyli prawidłowo.

Pytanie nr 12

Instalacja wentylacji oraz AKPiA

W załączonych dokumentach brak opisu instalacji wentylacji wraz z parametrami zastosowanych materiałów oraz urządzeń.

Prosimy o uzupełnienie dokumentów o projekt wraz z opisem instalacji wentylacji i założeniami AKPiA

Brak informacji o sterowaniu wentylacji w przypadku zaistnienia pożaru - prosimy o uściślenie działania, sterowania wentylacji w przypadku pożaru.

ODP. Dokumentacja przetargowa zawiera projekt budowlany w wersji elektroniczne, m. in. projekt wentylacji. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z w/w dokumentacją.

Pytanie nr 13

Strefy pożarowe

Materiały przetargowe wspominają o istnieniu dwóch stref pożarowych o powierzchniach < 500 m2 każda.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegółowe informacje o strefach pożarowych.

ODP. Obiekt oświatowy posiada dwie strefy pożarowe: ZL-IV część mieszkalna oraz ZL-III część dydaktyczna

Pytanie nr 14

W związku z dobudową jednej kondygnacji oraz klatką schodową oraz nadbudową szybu windowego prosimy o informacje na temat:

-Planu ewakuacji z budynku na wypadek pożaru z opisem działania windy ( czy winda w czasie pożaru zjeżdża w dół bez zabierania osób i jest wyłącznie do dyspozycji Straży Pożarnej ? ).

-informacji o panującym ciśnieniu na ewakuacyjnych klatkach schodowych, sposobu realizacji właściwego ciśnienia powietrza na ewakuacyjnych klatkach schodowych;

- czy drzwi z kondygnacji na klatkę schodową wyposażone maja być w systemy antypanikowe?

ODP. Do zadań wykonawcy należy, po wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie planu ewakuacji. Ponadto należy w ramach odrębnego opracowania wykonać projekt oddymiania klatek schodowych, przez rzeczoznawcę posiadającego do tego celu stosowne uprawnienia. Odnośnie drzwi na klatkę schodową wyjaśniamy, iż nie zachodzi konieczność montowania systemu  antypanikowego.