Lipnik, 18.09.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipnik”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ) modyfikuje treść SIWZ:

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Lipnik”.

Do zakresu dostawy i instalacji związanej z modernizacją systemu oświetlenia drogowego należy:

- Demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami i montaż w ich miejsce nowych opraw energooszczędnych LED wraz z nowymi wysięgnikami

- Wymiana przewodów nieizolowanych linii napowietrznej nn typu AL. zasilających oświetlenie uliczne na przewody zasilające typu AsXSn 2x35mm2 lub AsXSn 4x25mm2

- Demontaż istniejących w szafie stacji transformatorowej układów sterowania oświetleniem i montaż nowych układów sterownia wraz z przeniesieniem układów pomiarowych

- Montaż ograniczników przepięć na sieci napowietrznej niskiego napięcia

- Przeprowadzenie badań, prób i pomiarów

- Dostawa i Montaż dwóch latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych

- Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Sterowania Oświetleniem

Uwaga:

Wymagane jest zrealizowanie efektu ekologicznego poprzez: sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oświetleniowych musi mieścić się w  przedziale od 35 kW od 43 kW oraz suma zużycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie  może być większe niż 98 428,25 kWh w okresie 12 miesięcy działania systemu oświetleniowego przez  4150 godzin z zastosowaniem Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oświetleniem